Załącznik nr 3d do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

KALKULACJA CENOWA dla części IV

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

...................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni do czterech publicznych żłobków na terenie Szczecina, w podziale na cztery części”

składam(y) niniejszą Kalkulację cenową dla Części IV - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12, 70-526 Szczecin:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rysunek poglądowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny pojemność: 7xGN1/1 system automatycznego mycia Rotor.KLEAN odległość między półkami 67 mm oświetlenie LED zestaw podłączeniowy w komplecie Zasilanie : prąd Napięcie - U : 400 V Waga - M : 85 kg Szerokość - W : 750 mm Głębokość - D : 773 mm Wysokość - H : 843 mm Moc elektryczna : 9.9 kW Temperatura pracy konwekcyjna 30-260 °C Zapisywanie w pamięci urządzenia do 256 programów Panel sterowania cyfrowy , dotykowy W komplecie : -podstawa nierdzewna dedykowana do pieca -zmiękczacz do wody automatyczny -zestaw blach G/N 1/1 (7szt x 1/1GN emaliowana 20mm,2szt x 1/1GN perforowana 100mm, 2szt x 1/1GN nierdzewna 150mm) -zestaw płynów do mycia 10x1L dedykowany do pieca -1szt x rękawice olejoodporne -sól do zmiękczacza (25kg) |  | 1 |  |  |
| 2 | Okap z kondensatorem pary dedykowany do poz. 1 Zasilanie : prąd Napięcie - U : 230 V Szerokość - W : 750 mm Głębokość - D : 956 mm Wysokość - H : 240 mm Moc elektryczna : 0.1 kW |  | 1 |  |  |
| 3 | Zmywarka do szkła i naczyń - Dwuwarstwowe i izolowane drzwi - Wymiary : 590x600x(+390)(H)850 mm - Z dozownikiem płynu nabłyszczającego oraz myjącego - Wyposażona w pompę odpływową oraz płuczącą - Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304 - Sterowanie manualne - komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami - System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C - Wbudowany dozownik nabłyszczacza - Wbudowany mikrowyłącznik drzwi - przeznaczenie talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny - 1 cykl mycia : 120s - zużycie wody na 1 cykl mycia:2,3L - Bojler pojemność/moc: 5,7L/2,8kW - Maksymalna wysokość mytego naczynia: 345 mm W zestawie: kosz na talerze 500×500x(H)105 mm – 1 szt. kosz uniwersalny 500×500x(H)105 mm – 1 szt. koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 1 szt. |  | 1 |  |  |
| 4 | Krajalnica do wędlin i serów - wykonana z materiałów nierdzewnych - pochylone ostrze o średnicy 250mm - pochylenie stołu podawczego do noża 45° - wymiary stołu 220 x 200mm - grubość krojonego plastra 0 – 16mm - wbudowana ostrzarka - przekładnia ślimakowa Dane techniczne: -zasilanie:230v -waga:23kg -moc:0,15kW -średnica noża:25cm -wymiary:56,5x41x37,5 -grubość cięcia:0-16mm -max wielkość krojonego produktu: 24x20 , wysokość 14cm -wymiary stołu podawczego: 22x20 -klasa bezpieczeństwa: IP 33 |  | 1 |  |  |
| 5 | Robot blixer - możliwość zmiksowanie potraw surowych i gotowanych o różnej konsystencji - posiada właściwości cuttra i malaksera - asynchroniczny silnik - zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej - ramię zbierające pojemnika i pokrywy - wysoki przewód pojemnika umożliwiający obróbkę dużej ilości płynów - pokrywa z uszczelką - nóż z nacięciami - ilość porcji: 2 do 10 porcji, 0,3-2 kg wsadu Napięcie - U : 230 V Szerokość - W : 242 mm Głębokość - D : 304 mm Wysokość - H : 444 mm Pojemność - V : 3.7 l Moc elektryczna : 0.75 kW Prędkość obrotów : 3000 obr/min |  | 1 |  |  |
| 6 | Szatkownica do warzyw z 4 tarczami tnącymi - W zestawie tarcze tnące: plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6, tarte ziemniaki - asynchroniczny silnik - magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy - demontowalna komora robocza i podajnik - dwa otwory wsadowe 104 cm², Ø 58 mm Wydajność na godzinę : 40 kg/h Napięcie - U : 230 V Szerokość - W : 325 mm Głębokość - D : 300 mm Wysokość - H : 550 mm Moc elektryczna : 0.5 kW Prędkość obrotów : 1500 obr/min |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

..............................., dn. ...............................						.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)